## Slide 1: “POR AQUÍ ES UN CAMINO…” VAMOS A COMPARTIR NUESTRAS EXPERIENCIAS, LOGROS, TROPIEZOS Y DESCUBRIMIENTOS.
Gerardo Trujillo C.
CMC MÉXICO, 2022

## Slide 2
Establecimiento de límites del mantenimiento basado en condición para aumentar el periodo P-F
GERARDO TRUJILLO C.
Director – Noria Latin América
gtrujillo@noria.mx

## Slide 3
Gestionando Riesgo
R = S * P

## Slide 4: ISO 13372:04 Vocabulario de monitoreo de condición y diagnóstico
4.1 Anormalidad
4.3 Alerta
Desviación de una condición estándar
Mensaje de advertencia para notificar cuando se ha encontrado una anormalidad que requiere atención
4.2 Alarma
Mensaje o señal operativa diseñada para notificar al personal que se ha encontrado una anormalidad que requiere acción correctiva.

## Slide 5: MBC para mitigar el riesgo
¿Cuánto “APETITO DE RIESGO” tiene una organización?
CRITICIDAD
SEVERIDAD DEL ENTORNO DE OPERACIÓN
COSTO DEL PARO
PROBABILIDAD DE FALLA
DURACIÓN DEL PARO
C
P
E
T
$

## Slide 6: Dependiendo de la Estrategia, serán los Beneficios
Pa
PROACTIVO
Antes de que ocurra el problema
Pd
PREDICTIVO
Detectar el problema una vez iniciado
Pt
PROTECTIVO
Minimizar el daño

## Slide 7: ISO 13379-1 Interpretación de datos y técnicas de diagnóstico
Fase de diseño de APLICACIÓN del MC y D
Fase de USO del sistema de MC y D
Máquina/Proceso
Separación en componentes
Fallas/degradaciones
Modelado de síntomas
Descriptores
Gestión de riesgo
Criticidad/Pronóstico
Diagnóstico
Reconocimiento
Procesamiento
Mediciones
Ciclo de diseño y uso del sistema de Monitoreo de Condición (MC) y Diagnóstico (D)
Cláusula 4.2

## Slide 8: Objetivos – Lo que quiero, Límites – Lo que Permito
LÍMITES
Definidos por el fabricante de la máquina o por riesgo
Por envejecimiento
Por relación de cambio
OBJETIVOS
Definidos por el usuario
Estadísticos
Objetivos: Valores a lograr mediante estrategia proactiva – Salud y Contaminación
Límites: Valores máximos o mínimos a permitir – Degradación o desgaste
De acuerdo con la criticidad y objetivos de confiabilidad
Ampliación de la vida del lubricante y de la máquina
Notes: Reconocer la importancia de los límites en la determinación de las condiciones anormales. Identificar la procedencia de los límites y la necesidad de adaptarlos al contexto operacional y el apetito de riesgo de la organización derivado de la criticidad del equipo. Reconocer la diferencia entre límite y objetivo y selecionar las pruebas que deben llevar límites y las que deben llevar objetivos.Reconocer las diferencias entre los diferentes tipos de límites y objetivos. Reconocer la relación entre los límites y las acciones que se derivan de exceder un objetivo o límite.
https://www.machinerylubrication.com/Read/29829/a-practical-approach-for-evaluating-oil-analysis-results-with-limit-values-

## Slide 9: Lo que quiero: Confiabilidad
Mantenimiento de precisión
Fijación
Lubricación
Alineación
Balanceo
Establece objetivos para los parámetros que son CAUSA de la Falla
Los límites establecen un valor permitido en función del riesgo que se desea tomar.
Los objetivos definen un valor por alcanzar para conseguir los objetivos de confiabilidad y ampliar la vida del lubricante y de la máquina.
Vida del componente
Contaminación con partículas
Actual
Objetivo

## Slide 10: Razonamiento: ¿Qué estoy midiendo?
Partículas
Agua
Diésel
Hierro
Incrementan el desgaste abrasivo, erosivo y fatiga de los componentes de la máquina.
La película lubricante no puede evitar el desgaste si la partícula es dura.
Disminuye la viscosidad del aceite y provoca formación de ácido sulfúrico. Incrementa el desgaste de cigüeñal, pistones, cilindros y cojinetes.
Modifica la resistencia de la película lubricante y aumenta el potencial corrosivo de los ácidos. Incrementa en 10X la tasa de oxidación, aumenta el desgaste y disminuye la vida del lubricante.
Los componentes principales de la máquina son de Hierro. Es evidencia del desgaste de rodamientos, ejes y engranes. Disminuye la vida de los componentes y se pone en riesgo de pérdida de la función.

## Slide 11: ISO 13379-1 6.4.1. Enfoque para diagnóstico de Fallas y Síntomas
6.4.1.2.1 Validación de la anormali-dad
6.4.1.2.2 Evaluación de los síntomas globales
6.4.1.3 Evaluación de las hipótesis de falla
6.4.1.4.1 Reducción / Reordena-
miento
6.4.1.4.2.1 Evaluación de los síntomas necesarios
6.4.1.2.2.2 Evaluación de los síntomas de refuerzo
6.4.1.2.5 Síntesis del diagnóstico y justifica-ción
Métodos de evaluación de síntomas
Alarma de anormalidad
Calificación de la anormalidad
Confirmación de las hipótesis de falla
Todo inicia AQUÍ

## Slide 12: ISO 13379-1 Interpretación de datos y técnicas de diagnóstico
Fase de diseño de APLICACIÓN del MC y D
Fase de USO del sistema de
MC y D
Máquina/Proceso
Separación en componentes
Fallas/degradaciones
Modelado de síntomas
Descriptores
Gestión de riesgo
Criticidad/Pronóstico
Diagnóstico
Reconocimiento
Procesamiento
Mediciones

## Slide 13
9.1 Línea de Base
Descriptor (es) que proporcionan un criterio del desempeño normal de una máquina bajo varios estados del proceso
Notes: Explicar la importancia de la línea de base del aceite nuevo, identificar las pruebas que dependen de una línea de base y determinar la frecuencia y condiciones que determinan cuándo esta LB debe ser renovada

## Slide 14: La importancia de la línea de base (ejemplo del Análisis de Lubricante)
Definir parámetros de comparación para identificar variaciones con respecto a la salud del lubricante
Identificar la marca y el tipo de lubricante
Identificar al lubricante en base a los tipos de aditivos metálicos y su concentración en ppm
Crear el espectro de referencia para el análisis FTIR
Identificar el número de neutralización AN o BN
Es indispensable para:
Muestra de aceite nuevo (sin usar) enviada al laboratorio para su análisis como Línea de Base
Notes: Explicar la impotancia de la línea de base del aceite nuevo, identificar las pruebas que dependen de una línea de base y determinar la frecuencia y condiciones que determinan cuándo esta LB debe ser renovada

## Slide 15: Variación con respecto a la Línea de base
1992
Estabilidad
Mantener estables las características físicas, químicas y contaminación del aceite.
Mantener estables las condiciones de temperatura, carga y operación de la máquina
8 Causas de falla en un sistema mecánico
Condiciones inestables en el sistema
Describe el enfoque del Mantenimiento Proactivo

## Slide 16
¿Dónde afectan LOS LÍMITES al periodo P-F?

## Slide 17: Anomalía (A), Anormalidad (I) y Alerta (P) en La Curva P-F
Intervalo A-I
Tiempo de gestación de la falla
Intervalo I-P
Tiempo para detectar la falla
Intervalo I-F
Período de desarrollo de la falla
Intervalo P-F
Tiempo para la falla funcional
Ref: Moubray, Pérez
DESEMPEÑO DE LA MÁQUINA
Falla funcional
P
Detección de la falla
Desgaste
Ruido
Humo
FALLA CATASTRÓFICA
Calor
F
DESEMPEÑO
SATISFACTORIO
POR DEBAJO DEL DESEMPEÑO REQUERIDO
Vibración
Anomalía
TIEMPO
I
A
Inicio de la falla
R
Desempeño esperado (línea de base)
Dominio proactivo
Dominio predictivo
Dominio protectivo
Intervalo P-F
Detectivo
Notes: Identificar las diferentes etapas por las que pasa la degradación de la función en la curva P-F. Que el alumno sea capaz de localizar el dominio proactivo, el predictivo y el protectivo en la curva P-F y cómo las decisiones del análisis de aceite ayudan a conservar la función de la máquina.

## Slide 18: El límite identifica la Anormalidad
Los límites son establecidos aceptando una desviación de la línea de base.
Tiempo
Propiedad Monitorizada
I - P
Límite Alerta
(Aceptación de RIESGO)
Anomalía
(I)
Anormalidad
(A)
Detección (P)

## Slide 19: La ALERTA depende del “apetito de riesgo” al establecer el LÍMITE
Los límites son establecidos aceptando una desviación de la línea de base.
NUEVO LÍMITE (AJUSTADO)
Un ajuste en el límite significa un menor riesgo asumido.
Menor I-P
I
A
P’
Mayor P-F
DETECCIÓN
P
Propiedad Monitorizada
Tiempo
DETECCIÓN

## Slide 20: Impacto de los límites en el periodo P-F
DESEMPEÑO DE LA MÁQUINA
P
Desgaste
Ruido
Humo
Calor
F
Vibración
TIEMPO
I
A
Intervalo P-F
Intervalo P-F
Intervalo A-I
Tiempo de gestación de la falla
Intervalo I-P
Tiempo para detectar la falla
Intervalo I-F
Período de desarrollo de la falla
Intervalo P-F
Tiempo para la falla funcional

## Slide 21: Los objetivos trabajan en el dominio Proactivo
DESEMPEÑO DE LA MÁQUINA
Falla funcional
P
Detección de la falla
Desgaste
Ruido
Humo
FALLA CATASTRÓFICA
Calor
F
DESEMPEÑO SATISFACTORIO
POR DEBAJO DEL DESEMPEÑO REQUERIDO
Vibración
Anomalía
TIEMPO
I
A
Inicio de la falla
R
Desempeño esperado
Dominio proactivo
Dominio predictivo
Dominio protectivo
Intervalo P-F
Detectivo
Intervalo A-I
Tiempo de gestación de la falla
Notes: Identificar las diferentes etapas por las que pasa la degradación de la función en la curva P-F. Que el alumno sea capaz de localizar el dominio proactivo, el predictivo y el protectivo en la curva P-F y cómo las decisiones del análisis de aceite ayudan a conservar la función de la máquina.

## Slide 22
ESTRATEGIA para establecer límites como un profesional
Para Finalizar:

## Slide 23: Estrategia para establecer Límites
Criticidad
Objetivos
Documentación
Razonamiento
Estadísticos
La importancia de la máquina en la organización debe ser alineada con el “apetito de riesgo”
Los límites deben ser más estrictos en aquellas máquinas más importantes.
Los límites deben ser más severos en máquinas operando en ambientes severos (mayor riesgo)
¿Cuál es el impacto en la confiabilidad que tiene cada parámetro?
¿Qué le pasa a la máquina cuando ese parámetro es excedido?
¿Cuál es la ventana de acción que tengo al llegar a ese límite?
¿Qué voy a hacer en caso de llegar a ese límite en cada parámetro?
¿Cuál Anormalidad está relacionada con el Modo de Falla?
¿Cuál es el valor óptimo que debe sostenerse para lograr los objetivos de confiabilidad?
¿Qué estrategia debo implementar para que esos Objetivos sean logrados en esos parámetros?
Depurar la base de datos
Analizar estadísticamente la información
Seleccionar el tipo de límite a calcular en función de la distribución de cada parámetro
Seleccionar el valor de advertencia y crítico conforme a la criticidad de cada máquina
Comprobar la efectividad de los límites seleccionados
Documentar y publicar los límites calculados para que la organización los utilice de manera estandarizada
Documentar el método seleccionado para la definición de los límites y objetivos para cada tipo de componente por parámetro
Aplicar Gestión del Cambio y Mejora Continua.

## Slide 24
GERARDO TRUJILLO C.