## Slide 1
Edwin Guzmán King
CMC CHILE, 2022
VAMOS A COMPARTIR NUESTRAS EXPERIENCIAS, LOGROS, TROPIEZOS Y DESCUBRIMIENTOS.
“COMO HACER…”

## Slide 2
PMO Express
Optimización del Mantenimiento Planeado
Edwin Guzmán King
Director /eguzman@activoeam.com

## Slide 3
Introducción al Mantenimiento

## Slide 4: Evolución del Mantenimiento
Repara cuando falla
Reparaciones mayores programadas
Sistemas de planeación y control de mantenimiento
Monitoreo de condición
Diseño direccionado a la confiabilidad
Estudio de riesgos
AMEF
1ª. Generación
2ª. Generación
3ª. Generación.

## Slide 5
Diferencia entre PMO Vs RCM

## Slide 6: RCM Vs PMO
PMO
RCM

## Slide 7: RCM Vs PMO
RCM
  Inicia de la nada.
  Analiza todas las funciones del equipo.
  Analiza todas las fallas.
  Analiza todos los modos de falla.
  Tiempo de implementacion: meses – años.
PMO
  Inicia con un programa de mantenimiento existente.
  Historial de fallas.
  Se analizan solamente los modos de fallas de las tareas mantenibles.
  Se analizan las fallas que han ocurrido en el contexto operacional actual.
  Tiempo de implemetación: Semanas (2 a 4 semanas).

## Slide 8
RCM
  Equipo de trabajo multidisciplinario.
PMO
  Técnico, operador, facilitador.
Mismo entregable
  Programa de mantenimiento proactivo.
  Refacciones.
  Tareas “a falta de”

## Slide 9
El programa de mantenimiento obeso
¿Qué lo origina?

## Slide 10: Programa actual de mantenimiento
Solo hay dos formas de generar MALAS instrucciones de mantenimiento.
  Manuales del fabricante
  Experiencia

## Slide 11: ¿Cómo se genera un programa de mantenimiento obeso?
Herencia
Programa actual de análisis causa raíz.
Cumplimiento con estándares.
Malas prácticas de mantenimiento.
Mal entendimiento de políticas actuales de la empresa.

## Slide 12
Taller PMO Express
Manos a la Obra

## Slide 13: ¿Cuándo voy a utilizar un PMO Express?
Requiero más del 60% del personal de manteniemiento en actividades preventivas.
No tengo suficiente personal para realizar el PMO, RCM formal.
No tengo tiempo para invertir en un programa de confiabilidad completo.
Me urge hacer algo para liberar personal.

## Slide 14: Pasos para hacer PMO Express
Paso 1 Recopilación de tareas e historial de fallas
Paso 2 Encontrar modos de fallas
Paso 3 Determinar su patrón de falla
Paso 4 Seleccionar la nueva tarea
Paso 5 Estimar frecuencia
Paso 6 Consolidar Entregables
          Nuevo programa MP
          Herramientas
          Materiales
          Entrenamiento

## Slide 15: ¿Qué necesito?
Información
  Programa actual de mantenimiento preventivo.
  Historial de Fallas
Conocimiento
  Modos de Falla
  Tipos de Tarea proactiva
  Estimar frecuencias
  Rediseños
  Búsqueda de fallas (Pruebas funcionales)
  Estimar frecuencia

## Slide 16
Atajos PMO

## Slide 17: Modos de FalIa
Los hechos que pueden haber causado cada estado de falla. (CAUSA)
¿Qué esperas encontrar o hacer cuando te pido que hagas…?
Todos los modos de falla deben llevar la palabra “Desgaste” o “Daño por…”.
El Hack

## Slide 18: Parámetros de Falla
4%
2%
5%
7%
14%
68%

## Slide 19: Edad y Deterioro
Fallas Relacionadas con la Edad
Fallas Relacionadas con la edad

## Slide 20: Sobreesfuerzo
Fallas no relacionadas con la edad

## Slide 21: ¿Qué origina la falla?

## Slide 22: Estimación de la Frecuencia de la Actividad
Edad
Alta probabilidad de falla
Días
Meses
Años

## Slide 23: Estimación de la Frecuencia de la Actividad (PF/2)
SUENA
VIBRA
SE CALIENTA
PARTÍCULAS

## Slide 24: Estimación de Frecuencias
Edad – Aumento de la probabilidad de falla
Sobreesfuerzo – PF/2

## Slide 25
Taller PMO

## Slide 26: Ejemplo Tarea Estándar de MP
TAREA
MANTENIMIENTO PREVETIVO MENSUAL
LUBRICAR CHUMACERAS
REVISAR ESTADO DE BANDAS (SI ESTÁN FLOJAS, APRIÉTELAS, SI ESTAN APRETADAS AFLÓJELAS Y SI ESTÁN DAÑADAS CÁMBIELAS)
INSPECCIONAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE ACEITE
VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE AIRE
VERIFICAR QUE EL MOTOR NO PRESENTE RUIDOS EXTRAÑOS
REAPRITE DE TORNILERÍA EN GENERAL (EQUIPO)
LIMPIEZA DE GABINETE DE CON AIRE COMPRIMIDO
REAPRIETE DE TERMINALES (CLEMAS Y CONECTORES)
RELLENAR ACEITE EN LA UNIDAD HIDRÁULICA EN CASO DE SER NECESARIO
REVISAR QUE LOS CABLES NO ESTEN DAÑADOS
INSPECIONAR ESTADOS DE MANGUERAS HIDRÁULICAS
VERIFICAR QUE LOS SENSORES SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO
¿Qué esperas encontrar o hacer cuando te pido que…?
El Hack

## Slide 27: Consideraciones
Todas la fallas evidentes tendrán una consecuencia operacional.
Todas las fallas ocultas (dispositivos de protección) tendrán una consecuencia para la seguridad o medio ambiente.

## Slide 28: Consideraciones
Las siguientes actividades no se analizan:
  Lubricar, engrasar: Se evalúa frecuencia, tipo de lubricante, cantidad y procedimiento de aplicación.
  Limpieza de equipo: Se evalúa frecuencia y procedimiento de limpieza.
  Cambio: Se evalúa frecuencia.

## Slide 29: ¿Qué origina la falla?

## Slide 30
RELACIÓN ENTRE FALLAS Y TAREAS
REACOND
CÍCLICO
SUST.
CÍCLICA
RTF
INCIPIENTE
DESGASTE
EVIDENTE
SOBREESFUERZO

## Slide 31: Selección de Tarea MBC
¿Suena, vibra, se calienta, partículas?
¿Cuál es la curva PF?
  Años
  Meses
Nueva Tarea MBC
  Análisis de Vibraciones (3, 6 , 12 meses)
  Ultrasonido (Pistola) (1, 3 meses)
  Termografía (6, 12 meses)
  Análisis de Aceite (6, 12 meses)
CONDICIÓN
FRECUENCIA (PF/2)
NUEVA TAREA MBC

## Slide 32: Selección de Tareas Cíclicas
¿Hay una edad en la que aumenta la probabilidad de daño?
  Años
  Meses
  Semanas
¿Cuál es?
Nueva Tarea Cíclica
  Cambio de componentes
    Filtros, bandas, rodamientos, impulsores, etc..
  Cambio de equipo completo
    Motores, bombas, etc..
  Engrasado
EDAD
FRECUENCIA
NUEVA TAREA CÍCLICA

## Slide 33: Selección de Tareas Prueba Funcional
¿Es un dispositivo de protección?
  Back Up
  Cortinas
  Paros de emergencia
  Válvulas de seguridad
Frecuencia
  Años
  Meses
  Semanas
  Días (Mantenimiento Autónomo)
P. FUNCIONAL
FRECUENCIA
NUEVA TAREA PRUEBA FUNCIONAL

## Slide 34
RELACIÓN ENTRE FALLAS Y TAREAS
REACOND
CÍCLICO
SUST.
CÍCLICA
RTF
INCIPIENTE
DESGASTE
EVIDENTE
SOBREESFUERZO
CONDICIÓN
FRECUENCIA (PF/2)
TAREA MBC
EDAD
FRECUENCIA
TAREA
SC, RC
P.FUNCIONAL
FRECUENCIA
TAREA
SC, RC

## Slide 35
RESULTADOS

## Slide 36: NUEVO PRGRAMA DE MP
TIPO TAREA | NUEVA TAREA DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA PMO DÍAS | PERSONAS | HORAS | MAT | HERRTAS
SC | CAMBIO DE BANDA | 360 | 1 | 1 | BANDA | ALINEADOR Y TENSIÓM.
SC | CAMBIO DE RETENES | 360 | 2 | 2 | RETÉN | 
RC | ENGRASAR RODAMIENTO CON 4 BOMBAZOS DE GRASA EP2 | 30 | 1 | 0.25 | EP2 | BOMBA
RC | CAMBIO DE RODAMIENTOS | 720 | 2 | 2 | ROD | INSERTOR, EXTRACTOR
MBC | BÚSQUEDA DE FUGAS DE AIRE CON ULTRASONIDO | 30 | 1 | .5 |  | ULTRASONIDO
MBC | ANÁLISIS DE VIBRACIONES | 90 | 1 | 0.5 |  | VIBRACIONES

## Slide 37: NUEVO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
Nuevas Tareas
Rediseños
INSTALACIÓN DE BANDAS
ALINEACIÓN DE POLEAS
TENSIÓN DE ANDAS
INSTALACIÓN DE MANGUERAS
SC | CAMBIO DE BANDA
SC | CAMBIO DE RETENES
RC | ENGRASAR RODAMIENTO CON 4 BOMBAZOS DE GRASA EP2
RC | CAMBIO DE RODAMIENTOS
MBC | ANÁLISIS DE VIBRACIONES

## Slide 38: MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Materiales
Herramientas
GRASERA
ALINEADOR Y TENSIÓMETRO
ULTRASONIDO
BOMBA GRASERA
INSERTOR, EXTRACTOR
GRASA EP2
BANDA
RETÉN
EP2
ROD

## Slide 39: RESULTADOS AHORROS
ACTUAL
Horas Hombre anuales = 51.42
Horas Máquina = 51.42
PMO
Horas Hombre Anuales = 15
Horas Máquina = 6.5
Ahorro horas – 36.42 = 4.5 turnos
Ahorro en horas máquina – 44.92
Costo promedio hH - $4 USD
Costo promedio de máquina parada por hora - $150 USD
Ahorro hH - $145.7 USD
Ahorro Disponibilidad - $6,740 USD

## Slide 40
CONCLUSIONES
PMO Express tiene sus limitantes.
Nunca hagas un PMO solo.
Permítete regarla. Echando a perder se aprende.
Y recuerda…
“Por muy mal que lo hagas, nunca estarás peor que como estas en este momento”