## Slide 3
Análisis Weibull m|R2m
Juan Villegas
CDO / juan.villegas@fracttal.com

## Slide 4: Weibull, confiabilidad y m|R2m

## Slide 5: Análisis Weibull, confiabilidad y mantenimiento
Chart: 
| 0 | 100 | 121.90136542044753 | 136.87381066422017 | 148.59942891369485 | 158.3819608766579 | 166.85104410268252 | 174.36390342696234 | 181.14473285278132 | 187.3444004574479 | 193.06977288832502 | 198.39958856298406 | 203.39370097944314 | 208.09877765518468 | 212.55197907785762 | 216.78342525659596 | 220.81790273476244 | 224.67607828910278 | 228.37538219638014 | 231.93066419035827 | 235.35468936502522 | 238.65851904336415 | 241.85180744682762 | 244.94303572199541 | 247.93969867312336 | 250.84845531135193
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
 | 0 | 1.01 | 2.12 | 3.06 | 4.24 | 5.4 | 6.6 | 7.21 | 8.48 | 9.18 | 10.1 | 11.55 | 12.96 | 13.26 | 14.7 | 15 | 16.8 | 18.7 | 18.36 | 20.14 | 20 | 22.68 | 22.66 | 24.38 | 24.72 | 27
“Las fallas acumuladas se comportan de acuerdo a una función de potencia”
Notes: Análisis Weibull: curva de fallas acumuladas como función de potencias
Dificultad de cálculo

## Slide 6: Puntos notables en Weibull: m|R2m
0.5
m
(m, 0.5)
m/2
R2m
(1.5m, R2m)
m
R2m
La edad en que es igual de probable la falla y la operación
El patrón de comportamiento de la vida del equipo.
Notes: Curva de confiabilidad
Única curva por dos puntos

## Slide 7: m|R2m y regresión de Duane
 | m¦R2m | Regresión lineal Weibull (Duane)
Punto de confiabilidad | Mediana en conf. 50% (m) | Vida característica con conf. 36.67% (η)
Tipo de comportamiento | Confiabilidad adelantada m/2 (R2m ) | Factor de forma (β)
Transformaciones
Notes: Demo math
Equivalencias entre factor de forma y factor de escala vs m|R2m

## Slide 8: El método m|R2m

## Slide 9: Análisis del m|R2m
05
04
03
02
01
Procesar de datos de mantenimiento
Determinar comportamiento Weibull
Calcular la curva de supervivencia
Estimación
de m|R2m
Análisis de parámetros
Si se requiere mayor precisión
Notes: Datos de origen
Determinar si hay comportamiento weibull
Curva de supervivencia
Estimar Parametros mRZm
Analisis de resultados

## Slide 10: 1. Procesar datos de mantenimiento
Agrupar los datos
Recolectar los datos
Calculo por tiempo hasta la falla (tan bueno como viejo)
Cálculo por tiempo entre fallas (tan bueno como nuevo)
Notes: Extracción, selección y clasificación de los datos para el análisis. Mínimo de datos
Agrupación de datos
Cálculo por tiempos de falla (tan bueno como nuevo) o tiempo hasta la falla (Tan bueno como viejo)

## Slide 11: 2. Determinar comportamiento Weibull
Permite demostrar estadísticamente que los datos se comportan de acuerdo a una distribución Weibull
Test Anderson – Darling
Test Kolmogorov - Smirnov
Notes: Test Anderson-Darling / Kolmogorov-Smirnov

## Slide 12: Estimar la curva de supervivencia con Kaplan-Meier
tiempo | supervivientes | supervivencia | Confiabilidad
0 | 24 | 1.00 | 1.00
6 | 23 | (23-1)/23=0.9565 | 1.00x0.9565=0.9565
12 | 22 | (22-1)/22=0.9545 | 0.9565x0.9545=0.9130
21 | 21 | (21-1)/21=0.9524 | 0.9130x0.9524=0.8695
27 | 20 | (20-1)/20=0.9500 | 0.8695x0.9500=0.8260
Notes: Estimador Kaplan-Meier

## Slide 13: Estimar m|R2m con curva de confiabilidad
Estimar la mediana:
  Determine el punto en el tiempo que corresponde al 50% de confiabilidad
Estimar el R2m
  Multiplique la mediana por 1.5
  Halle la confiabilidad correspondiente a ese punto
Notes: Estimar mediana
Estimar R2m

## Slide 14: Estimar m|R2m sin curva de confiabilidad
Estimar la mediana
  Ordenar los datos por tiempo
  Determine el dato central, esa es la mediana
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
tiempo | 204 | 219 | 260 | 280 | 285 | 297 | 309 | 342 | 420 | 420 | 432 | 450 | 509 | 514 | 541 | 550 | 570 | 621 | 638 | 829
Estimar el R2m
  Multiplique la mediana por 1.5
  Halle el porcentaje de las fallas ocurridas hasta ese punto
  El R2m es 1 menos dicho porcentaje
426
1-18/20=0.10
426x1.5=639
m = 426
R2m = 0.10
Notes: Estimar mediana
Estimar R2m

## Slide 15: Análisis m|R2m

## Slide 16: Análisis del m|R2m
Zona de mortalidad infantil
Zona de falla accidental
Zona de falla por desgaste
35.35%
Notes: Valor de falla accidental
Significado de la mediana: Valor extremo de la vida útil
R2m = Arriba de falla accidental es mort inf, abajo es falla por desgaste

## Slide 17: Análisis del m|R2m
Zona de mortalidad infantil
Zona de falla accidental
Zona de falla por desgaste
35.35%
Notes: Valor de falla accidental
Significado de la mediana: Valor extremo de la vida útil
R2m = Arriba de falla accidental es mort inf, abajo es falla por desgaste

## Slide 18: La falla accidental
2 | 3 | 11 | 21 | 34 | 42 | 47 | 54 | 61 | 64
71 | 72 | 91 | 110 | 112 | 113 | 120 | 124 | 176 | 224
Días a la falla

## Slide 19: Comportamiento en falla accidental (R2m = 35.35%)

## Slide 20: Comportamiento en falla accidental (R2m = 35.35%)

## Slide 21: La falla de mortalidad infantil
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 27
36 | 73 | 145 | 230 | 240 | 271 | 398 | 424 | 488 | 580
Días a la falla

## Slide 22: Comportamiento en mortalidad infantil (R2m > 35.35%)

## Slide 23: Comportamiento en mortalidad infantil (R2m > 35.35%)

## Slide 24: La falla por desgaste
25 | 30 | 46 | 60 | 76 | 80 | 84 | 85 | 93 | 94
100 | 105 | 108 | 114 | 127 | 140 | 152 | 158 | 170 | 175
Días a la falla

## Slide 25: Comportamiento por desgaste (R2m < 35.35%)

## Slide 26: Comportamiento por desgaste (R2m < 35.35%)

## Slide 27
CONCLUSIONES
M|R2m le permite llegar a las mismas conclusiones que el análisis Weibull tradicional.
No requiere cálculos complejos o herramientas especializadas.
El enfoque en el análisis del R2m es una poderosa herramienta para el diseño de estrategias de mantenimiento.
El uso de otras herramientas complementarias como Predictto le permite mayor precisión en los cálculos, así como la estimación de inventarios y periodos de mantenimiento.