## Slide 2
Taxonomía con ISO 14224
KPI´s Ganadores
Lucas F. Serrano
CEO en appinglab.com
Lserrano@apping.com.co

## Slide 3
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 10 | 15
20
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 15 | 10
20
Chart: 
 | 35 | 65
30
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 69 | 31
20
Parte 1
Marco teórico
Parte 2
Ejercicio ejemplo
Parte 3
Ejercicio guiado
Parte 4
Revisión
Guía del Toolbox

## Slide 4
¿Puedo aplicar ‘bigdata’ para mis activos?

## Slide 5
¿En qué diferenciarlos?
Criterio técnico y financiero
Integración
Homologación de códigos
Frontera funcional
Más allá de un centro de costo
¿Existen más involucrados?
¿Quién mas codifica activos?
Activos técnicos y financieros

## Slide 6
Proyectos/ingeniería
Despliegue de nuevos activos y potenciación de existentes
Ambiental
Incidencias y planes de acción según normativas
HS – Seguridad industrial
Incidencias y planes de acción según normativas
Calidad – laboratorio - Metrología
Control de certificaciones
P
A
HS
C
Otras áreas involucradas

## Slide 7
¿Identifico mis activos de manera fácil y centralizada?

## Slide 8
TERMINOLOGÍA
Nació en la industria Oil&Gas y busca estandarizar la GM
TAXONOMÍA
CATEGORIZACIÓN
MODOS DE FALLA
Propone lineamientos para categorizar todos los elementos de la GM
Establece un estructura jerárquica para codificación inteligente
Configura el reporte y analizar modos de falla, sus efectos e impactos
¿Qué es la ISO 14224?

## Slide 9
Tipo de codificación de activos
Inteligente
Bruta
Mixta
Número consecutivo, ej. 98000012
Tipo de activo + número, ej. BO-0409
Ubicación + Tipo de activo + número, ej. L1-BO-001

## Slide 10
Estructura de la taxonomía
Use / Locación data
Equipment subdivision
1. Industry COMPAÑÍA
2. Business Category UNIDAD DE NEGOCIO
3. Installation PLANTA / SEDE
4. Plant / Unit ÁREA OPERATIVA
5. Section / Function PROCESO / LÍNEA
6. Asset / Equipment Unit ACTIVO / SISTEMA
7. Subasset / Subunit SUBACTIVO / SUBSISTEMA
8. Maintenable Item COMPONENTE
9. Part REPUESTO

## Slide 11
¿Qué tipo de codificación y cuántos niveles utilizo?

## Slide 12
Calidad de información
Centralización
Precisión de captura
Auditoría
Democratización
Identificación visual
Beneficios de la codificación m+i

## Slide 13
Lo que no se mide no se controla
Lo que se mida mal nos ciega

## Slide 14
LOCACIÓN
ÁREA LÍNEA
CAPACIDAD
DATA CHARTS
AÑO
Indicadores transversales
PRODUCTO
Comparar la confiabilidad para motores eléctricos de 10HP
Fabricados antes de 2015
Para dos líneas de distinta planta que fabrican el mismo producto

## Slide 15
Información de ubicación
COMPAÑÍA
AppingLab.com SA de CV
U. NEGOCIO
Concreto
ÁREA
Infraestructura física
PROCESO
IF
CO
AP
RC
Red contraincendios
SEDE
Planta Monterrey
MT

## Slide 16
ACTIVO
COMPONENTE
REPUESTO
SUBACTIVO
Sistema tanque
ST
BO
BM
IP
Subsistema de bombeo
Bomba centrífuga
Indicador de presión
Información del activo

## Slide 17
Buscar la forma más simple de obtener la mejor calidad de información

## Slide 18
Definiendo fronteras
Sistema tanque
ST
BO
BM
IP
Subsistema de bombeo
Bomba centrífuga
Indicador de presión
Tanque
Bomba
Reductor
Motor
Tablero eléctrico
IP

## Slide 19
NÚMERO
01
ACTIVO
ST
LÍNEA
RC
ÁREA
IF
SEDE
MT
Planta Monterrey
Infraestructura física
Red contraincendios
Sistema tanque
Consecutivo #01
Construyamos el primer TAG

## Slide 20
¿Se debe cambiar el código del activo al cambiar su ubicación?
MT - IFRC - ST01 - BM01

## Slide 21
IF
IE
IA
IT
ÁREAS
IF
Infraestructura física
IE
Infraestructura eléc. y seguridad
Ejercicio ejemplo - infraestructura
IA
Infraestructura admin.
IT
Infraestructura tecnológica

## Slide 22
Ejercicio ejemplo - infraestructura

## Slide 23
Líneas
Procesos
Especialidades
Tercerizados
Servicios industriales
Ejercicio ejemplo - operaciones

## Slide 24
La clave de la taxonomía es entender el proceso operativo

## Slide 25
Ejercicio ejemplo - operaciones

## Slide 26
Use / Locación data
Equipment subdivision
1. Industry COMPAÑÍA
2. Business Category UNIDAD DE NEGOCIO
3. Installation PLANTA / SEDE
4. Plant / Unit ÁREA OPERATIVA
5. Section / Function PROCESO / LÍNEA
6. Asset / Equipment Unit ACTIVO / SISTEMA
7. Subasset / Subunit SUBACTIVO / SUBSISTEMA
8. Maintenable Item COMPONENTE
9. Part REPUESTO
A PROCESO
LOCATIVOS EN LA LÍNEA 6
MA-L6
A ACTIVO
TANQUE MEZCLADOR LÍNEA 6
MA-L6-MZ01
A COMPONENTE
BOMBA TANQUE MEZCLADOR L6
MA-L6-MZ01-BM01
A ÁREA
LOCATIVOS MARGARINAS
MA
Identificando códigos taxonómicos

## Slide 27
Bajemos a planta
Ejercicio guiado