## Slide 2
Uso del Análisis Probabilístico para Toma de Decisiones Industriales
Jorge Granada
Fundador y CEO de Knar Global LLC

## Slide 3: USO DEL ANÁLISIS PROBABILÍSTICO PARA TOMA DE DECISIONES INDUSTRIALES
¡Qué valor se obtiene del Análisis Probabilístico!
Decisiones basadas en una valoración cuantitativas de:
  el riesgo,
  la confiabilidad,
  las pérdidas, y
  pronósticos de falla.
Comparación cuantitativa del rendimiento técnico.
Medición del mantenimiento y eficacia de las decisiones en general.
¡Qué precio debemos pagar!
Simplemente, aprender a leer Gráficos.

## Slide 4: Contexto de Micro-Vista
A que llamamos “Falla”  Observabilidad, Utilidad.
Cuáles son las decisiones a tomar  Individuales / Colectivas
Cuáles son las herramientas para convertir tales observaciones en decisiones.
Nota: Analizamos cosas que suceden en el futuro  Obliga nueva mentalidad, y herramientas
¡El objeto está bien!
¡El objeto No está bien!
Variable de Envejecimiento
Edad
¿Reparar?
(tiempo, kilometros..)

## Slide 5: Contexto de Micro-Vista
Poblaciones
¡Nos permiten aprender!
¡Aprender nos ayuda a decidir!
(Elementos de tipos similares en condiciones similares)
Nombre elegante: Taxonomía... ¡Créalas, las necesitas!
¡El objeto está bien!
¡El objeto No está bien!
Variable de Envejecimiento
(tiempo, kilometros..)

## Slide 6: Contexto de Micro-Vista
“Aprender de las Poblaciones de Equipos”  Modelamiento
Caso A: Todos envejecen simultáneamente. Comparten condiciones
Edad todos “Vivos”
Edad todos ”Muertos”
tiempo

## Slide 7
“Aprender de las Poblaciones de Equipos”  Modelamiento
Caso B: Cada uno envejece a la vez.
¿Se puede hablar de “Condiciones Compartidas”?
Edad todos “Vivos”
Edad todos ”Muertos”
Contexto de Micro-Vista

## Slide 8: Caso A: Descriptor Conceptual - f
Función de Densidad de Falla: %
f(t): Proporción de fallas a través de diferentes edades
Edad
100%
0%

## Slide 9: Caso B: Descriptor Conceptual - N
Evento Esperados: N ( Una cantidad)
N: Número de Eventos Esperados
N
Tiempo Operacional Acumulado

## Slide 10: Caso A: Descriptor Computacional - S
Función de Supervivencia: %
100%
0%
Ns(j)
N
1 2 ………
Edad

## Slide 11: Caso A: Descriptor Computacional - S
Función de Supervivencia: %
100%
0%
S(j) = Ns(j)/N
1 2 ………
Edad

## Slide 12: Caso A: Descriptor Computacional - f
Función de Densidad: %
100%
0%
1 2 ………
f
Edad

## Slide 13: Caso A: Descriptor Computacional - f
Función de Densidad: %
100%
0%
1 2 ………
f
Edad
“Vivos” al Inicio de j
“Vivos” al Final de j
Se obtiene…

## Slide 14: Caso A: Descriptor Computacional - F
Función de distribución acumulada: %
100%
0%
F
Edad

## Slide 15: Tasa de Peligro- H(j) . Hazard Rate
1) Estos sobrevivieron hasta
100%
0%
2) Estos “morirán” durante
3) entonces, qué:
“fracción”, o
porcentaje, o
proporción
de aquellos que sobrevivieron hasta ,
“morirán” durante
Edad

## Slide 16: Tasa de Peligro- H(j) . Hazard Rate
1) Estos sobrevivieron hasta
100%
0%
2) Estos “morirán” durante
3) entonces, qué:
“fracción”, o
porcentaje, o
proporción
de aquellos que sobrevivieron hasta ,
“morirán” durante
Edad
El Concepto más importante, menos usado, y más tergiversado en Análisis Cuantitativo de Confiabilidad

## Slide 17: Caso B: Descriptor Conceptual - N
N: Numero de Eventos Esperados
N
Tiempo Operacional Acumulado

## Slide 18: En Resumen
Las buenas decisiones requieren Aprendizaje Previo.
Modelar es recolectan Aprendizajes y los os modelos son conocimiento.
Los Modelos () son conocimiento, con una ventaja. Conocimiento interrogable computacionalmente.  !Puedo preguntar y el modelo contesta!
Cero drama…Cada descriptor “habla” de una parte diferente de la realidad.
… entonces … para tomar mejores decisiones …
Necesitamos aprender maneras de formalizar nuestro conocimiento en forma de modelos construidos a partir de datos tomados de la realidad (plantas, equipos).
Esos modelos, al ser interrogados computacionalmente, apoyan nuestra toma de decisiones, para mejorar nuestra realidad futura.

## Slide 19: En Resumen
Las buenas decisiones requieren Aprendizaje Previo.
Modelar es recolectan Aprendizajes y los os modelos son conocimiento.
Los Modelos () son conocimiento, con una ventaja. Conocimiento interrogable computacionalmente.  !Puedo preguntar y el modelo contesta!
Cero drama…Cada descriptor “habla” de una parte diferente de la realidad.
… entonces … para tomar mejores decisiones …
Necesitamos aprender maneras de formalizar nuestro conocimiento en forma de modelos construidos a partir de datos tomados de la realidad (plantas, equipos).
Esos modelos, al ser interrogados computacionalmente, apoyan nuestra toma de decisiones, para mejorar nuestra realidad futura.
Clave: Hacer que el procesamiento de datos sea Correcto Y Simple

## Slide 20: En Resumen
Las buenas decisiones requieren Aprendizaje Previo.
Modelar es recolectan Aprendizajes y los os modelos son conocimiento.
Los Modelos () son conocimiento, con una ventaja. Conocimiento interrogable computacionalmente.  !Puedo preguntar y el modelo contesta!
Cero drama…Cada descriptor “habla” de una parte diferente de la realidad.
… entonces … para tomar mejores decisiones …
Necesitamos aprender maneras de formalizar nuestro conocimiento en forma de modelos construidos a partir de datos tomados de la realidad (plantas, equipos).
Esos modelos, al ser interrogados computacionalmente, apoyan nuestra toma de decisiones, para mejorar nuestra realidad futura.
Clave: Hacer que el procesamiento de datos sea Correcto Y Simple
Correcto no es necesariamente simple
Simple no es necesariamente correcto

## Slide 21: USO DEL ANÁLISIS PROBABILÍSTICO PARA TOMA DE DECISIONES INDUSTRIALES
¡Qué valor se obtiene del Análisis Probabilístico!
Decisiones basadas en una valoración cuantitativas de:
  el riesgo,
  la confiabilidad,
  las pérdidas, y
  pronósticos de falla.
Comparación cuantitativa del rendimiento técnico.
Medición del mantenimiento y eficacia de las decisiones en general.
¡Qué precio debemos pagar!
Simplemente, aprender a leer Gráficos.

## Slide 22
Entendiendo un Gráfico de
Weibull
Edad
% Fallas

## Slide 23
Estas dos cosas son la misma “cosa”

## Slide 24
Entendiendo un Gráfico de
Weibull
¿Qué “dice” el Modelo acá?
400

## Slide 25
Recordemos el Descriptor Computacional - f

## Slide 26
Recordemos el Descriptor Computacional - f

## Slide 27
Weibull es, principalmente, una ecuación que al poder generar una amplia gama de formas, permite representar muchos tipos de comportamiento de falla
Recordemos el Descriptor Computacional - f
Si, todas estas “formas” salieron de una sola ecuación, a la que solo le variamos “parámetros”

## Slide 28: Entendiendo Eta & Beta
Weibull es la ecuación (distribución estadística) más utilizada para el análisis de datos de vida.
La Función de Distribución Acumulada (CDF) es simple.
f
h

## Slide 29: Entendiendo Eta & Beta
Weibull es la ecuación (distribución estadística) más utilizada para el análisis de datos de vida.
La Función de Distribución Acumulada (CDF) es simple.
f
h

## Slide 30
Entendiendo un Gráfico de
Weibull
Vida
Caracte-rística
Parametro de Forma

## Slide 31: Eta & Beta nuevamente …
,
independiente del valor de
Beta
  pendiente o parámetro de forma
  indica la clase del modo de falla
  mortalidad infantil, aleatoria o desgaste
Eta
  Definido como el tiempo en que el 63,2% de los individuos fallarán para todos los Weibulls independientemente del valor de beta
Cuando el tiempo es igual a eta obtenemos que la Función de Falla :
Es decir, esperamos que el 63.2% de la Población esté f.s.

## Slide 32: Ejemplo: Modelando Falla de un Tipo de Remache
Serial#
Failure time Min
Remarks
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  90
  96
  100
  30
  49
  45
  10
  82
  Failure
  Failure
  Flare loose
  Failure
  Failure
  Flare loose
  Lug Failed
  Failure

## Slide 33: Ejemplo: Modelando Falla de un Tipo de Remache
Serial#
Failure time Min
Remarks
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  90
  96
  100
  30
  49
  45
  10
  82
  Failure
  Failure
  Flare loose
  Failure
  Failure
  Flare loose
  Lug Failed
  Failure
Suspensión
Suspensión
Suspensión

## Slide 34: Ejemplo: Modelando Falla de un Tipo de Remache
Datos clasificados que ignoran las suspensiones
Order#
Failure time
Median Ranks
  1
  2
  3
  4
  5
  30
  49
  82
  90
  96
  12.94%
  31.38
  50.00
  68.62
  87.06
Herramienta de Modelamiento Probabilístico

## Slide 35
Gráfica de Weibull
CON
suspensiones
Sin Suspensiones!!
Completo: Correcto

## Slide 36
Pasos para Hacer una Gráfica de Weibull
1 Clasifique los tiempos, tanto de fallas como de suspensiones, de más temprano a más reciente.
7 ¡Interpreta la gráfica!
2 Calcule los rangos ajustados para las fallas (no se grafican las suspensiones).
4 Trazar los tiempos de falla (x) frente a los rangos medios (y) en la hoja de Weibull estándar de 1 x 1.
5 Estime eta leyendo la vida B63.2 de la gráfica.
3 Use la aproximación de Benard para calcular los rangos medios
6 Estimate beta as the ratio of the rise over run measured with a ruler.

## Slide 37
Pasos para Hacer una Gráfica de Weibull
1 Clasifique los tiempos, tanto de fallas como de suspensiones, de más temprano a más reciente.
7 ¡Interpreta la gráfica!
2 Calcule los rangos ajustados para las fallas (no se grafican las suspensiones).
4 Trazar los tiempos de falla (x) frente a los rangos medios (y) en la hoja de Weibull estándar de 1 x 1.
5 Estime eta leyendo la vida B63.2 de la gráfica.
3 Use la aproximación de Benard para calcular los rangos medios
6 Estimate beta as the ratio of the rise over run measured with a ruler.
Herramienta de Modelamiento Probabilístico

## Slide 38
¿Cómo este modelo Soporta toma de Decisiones?

## Slide 39
¿Cómo este modelo Soporta toma de Decisiones?
Todo esto NO se resuelve con Mantenimiento
Esto…puede que si se resuelva con Mantenimiento

## Slide 40
¿Cómo este modelo Soporta toma de Decisiones?

## Slide 41
Tasa de riesgo de Mortalidad Humana

## Slide 42: El “Puente” al Conocimiento
Datos que representan adecuadamente la Realidad
Modelo que Representa adecuadamente los datos
Y ..un modelo con buen ajuste a los datos
Datos Relevantes Disponibles
Es un error capital teorizar antes de tener datos. Involuntariamente, uno comienza a tergiversar los hechos para que se adapten a las teorías, en lugar de que las teorías se adapten a los hechos. Sir Arthur Conan Doyle (1892).

## Slide 43
Entendiendo un Gráfico de
Weibull
Bondad de ajuste (cambia a pve%)
n=fallas + suspensiones
S = suspensiones

## Slide 44
Conjuntos de muestras de tamaño suficiente... ¡Es su trabajo hacerlo posible!
Es por esto que DEBEMOS tener Taxonomías Corporativas para instrumentar experiencias previas comparables
¡Tener “equipos de confiabilidad” pero no taxonomías corporativas, no tiene ningún sentido!...
Como estamos mejorando nuestra capacidad de acierto entonces???
*Al nivel de modo de falla

## Slide 45: Pronóstico de Fallas = Análisis de Riesgo

## Slide 46: Fallas esperadas
Cuál es el riesgo de una flota de 20 unidades con fallas, en el tiempo t, de 2000 y 3000 horas y suspensiones que se muestran a continuación…
….cuando se trabaja por u horas más?
Número de Unidades (N)
5S
4S + 1F
4S + 1F
5S
18S + 2F = 20
Tiempo (t) en cada Unidad
1000
2000
3000
4000

## Slide 47: Plan
Crear un Modelo con los Datos Disponibles
¿Es el Modelo Significativo?
Pronóstico de Eventos usando el Modelo
Inconsistencias del Estudio

## Slide 48
Caso de Estudio de Falla

## Slide 49: ¡¡Pero … primero!!
Crear un Modelo con los Datos Disponibles
¿Es el Modelo Significativo?
Pronóstico de Eventos usando el Modelo
Inconsistencias del Estudio

## Slide 50: Fallas esperadas Ahora
Fallas Esperadas Ahora o Riesgo Actual
=
El número esperado de fallas en el momento actual
En caso de que F(t) corresponda a Weibull, se tendría que...
Fallas Esperadas
Fallas Esperadas

## Slide 51
Caso de Estudio de Falla de Bomba
| Copyrighted 2023
Time (Hs) | Suspensions | Failures
1000 | 5 | 0
2000 | 4 | 1
3000 | 4 | 1
4000 | 5 | 0
N= |  | 20
Actual Failures |  | 2
Time | Units | F(t) | n-fore
1000 | 5 | 8,30E-03 | 0,0415
2000 | 5 | 4,96E-02 | 0,248
3000 | 5 | 0,1373 | 0,6865
4000 | 5 | 0,27 | 1,35
Forecasted |  |  | 2,326
Actual Failures |  |  | 2
Fallas Esperadas

## Slide 52
A veces sesgado hacia el extremo inferior si el número de suspensiones es bajo
| Copyrighted 2023
Time (Hs) | Suspensions | Failures
1000 | 5 | 0
2000 | 4 | 1
3000 | 4 | 1
4000 | 5 | 0
N= |  | 20
Actual Failures |  | 2
Time | Units | F(t) | n-fore
1000 | 5 | 8,30E-03 | 0,0415
2000 | 5 | 4,96E-02 | 0,248
3000 | 5 | 0,1373 | 0,6865
4000 | 5 | 0,27 | 1,35
Forecasted |  |  | 2,326
Actual Failures |  |  | 2
Fallas Esperadas
!

## Slide 53: Fallas esperadas
NowRiskRBA
 |  | Failues |  | Suspensions | 
Time | F(t) | Units |  | Units | 
1000 | 8,30E-03 | 0 | - | 5 | 0,042
2000 | 4,96E-02 | 1 | 0,050 | 4 | 0,198
3000 | 0,1373 | 1 | 0,137 | 4 | 0,549
4000 | 0,27 | 0 | - | 5 | 1,350
 |  | sumF | 0,187 | sumS | 2,139
 |  | 2 x sumF | 0,374 | 1 x sumS | 2,139
Forecasted |  |  |  |  | 2,513
Actual |  |  |  |  | 2,000

## Slide 54: Plan
Crear un Modelo con los Datos Disponibles
¿Es el Modelo Significativo?
Pronóstico de Eventos usando el Modelo
Inconsistencias del Estudio

## Slide 55: Fallas esperadas Cuando
La suma es sobre las unidades que no fallaron
(suspendidas) que están “en riesgo”.
Los próximos 12 meses con tasa de uso = 83,3 horas por mes
(1000 h/año) y 18 unidades en riesgo?
Fallas Esperadas
No se reemplazan las unidades defectuosas

## Slide 56
Pronóstico de fallas de 12 meses
18 bombas en riesgo
1000 horas de uso
Pronóstico de 12 meses = Sum [(a-b)/(1-b) x N] = 2.30
N | t | t + u | a=F(t+u) | b=F(t) | N(a-b)/(1-b)
5 | 1000 | 2000 | .0496 | .0082 | .2087
4 | 2000 | 3000 | .1374 | .0496 | .3695
4 | 3000 | 4000 | .2700 | .1374 | .6149
5 | 4000 | 5000 | .4321 | .2700 | 1.110
 |  |  |  | Total | 2.30

## Slide 57
Pronóstico de fallas de 12 meses
18 bombas en riesgo
1000 horas de uso
Pronóstico de 12 meses = Sum [(a-b)/(1-b) x N] = 2.30
N | t | t + u | a=F(t+u) | b=F(t) | N(a-b)/(1-b)
5 | 1000 | 2000 | .0496 | .0082 | .2087
4 | 2000 | 3000 | .1374 | .0496 | .3695
4 | 3000 | 4000 | .2700 | .1374 | .6149
5 | 4000 | 5000 | .4321 | .2700 | 1.110
 |  |  |  | Total | 2.30
¿Le sirve este pronóstico cuantitativo de fallas para Gerenciar su Activo Industrial?

## Slide 58
Pronóstico de fallas de 12 meses
18 bombas en riesgo
1000 horas de uso

## Slide 59
Pronóstico de fallas de 12 meses
18 bombas en riesgo
1000 horas de uso

## Slide 60
Pronóstico de fallas del sistema

## Slide 61
Pronóstico de fallas del sistema
¿Le sirve este pronóstico cuantitativo de fallas para Gerenciar su Activo Industrial?

## Slide 62: Monte Carlo
Las simulaciones de Monte Carlo usan números aleatorios y los convierten en eventos aleatorios como time-to-failure.
Hay muchas formas, pero la más popular usa la CDF inversa.

## Slide 63: Monte Carlo
¿Es significativo el reemplazo preventivo del tubo de aceite a las 500 horas?

## Slide 64: Reemplazo Óptimo de Piezas
tp: ¿Cuál es el “mejor” Intervalo de Tiempo para la reparación preventiva?
F(tp)
Costo del Preventivo + Costo de la Falla

## Slide 65: Reemplazo Óptimo de Piezas
tp: ¿Cuál es el “mejor” Intervalo de Tiempo para la reparación preventiva?
F(tp)
Dada una “Ventana de Tiempo"
tp
VT
VT / tp
# Intv.
VT
Costo de Reparación Preventiva
VT / tp
Costo Preventivo para VT
Parte Preventiva

## Slide 66: Reemplazo Óptimo de Piezas
tp: ¿Cuál es el “mejor” Intervalo de Tiempo para la reparación preventiva?
F(tp)
Parte Correctiva
a x b
Costo de Reparación Correctiva
P() de ocurrir una falla a la edad tp
P() del Costo Correctivo a la edad tp
tp

## Slide 67: Reemplazo Óptimo de Piezas
tp: ¿Cuál es el “mejor” Intervalo de Tiempo para la reparación preventiva?
F(tp)
Parte Correctiva
a x b
Costo de Reparación Correctiva
P() de ocurrir una falla a la edad tp
P() del Costo Correctivo a la edad tp
tp

## Slide 68: Reemplazo Óptimo de Piezas
tp: ¿Cuál es el “mejor” Intervalo de Tiempo para la reparación preventiva?
a x b
Costo de Reparación Correctiva
P() de ocurrir una falla a la edad tp
P() del Costo Correctivo a la edad tp
… Unir las partes
# Intv.
a x b
Costo de riesgo para VT
Costo Preventivo para VT
a x b
Costo Total para VT
Duración VT
Costo Unitario Total
a / b

## Slide 69
Reemplazo óptimo
Caso de estudio:
VT=90
Eta=100 Beta=6
Relación de costos 10-1

## Slide 70
Altos Betas y Altos Índices de Costo definen claramente el Intervalo de Reemplazo Óptimo

## Slide 71: Medición de Crecimiento / Deterioro de la Confiabilidad

## Slide 72: Crecimiento de la Confiabilidad
Contexto de crecimiento de la confiabilidad
Incertidumbre
Confiabilidad

## Slide 73: Crecimiento de la Confiabilidad
Contexto de crecimiento de la confiabilidad
| Copyrighted 2023
Crow-AMSAA
Weibull

## Slide 74: Crecimiento de la Confiabilidad
Weibull
Crow-AMSAA
¿Cuál es su confiabilidad (de eventos) expresada en Probabilidad?
Beta: cómo cambia la tasa de riesgo con la edad
Explica el individuo a cierta edad.
Una reparación restablece la confiabilidad
¿Cuál es su (*.*) confiabilidad expresada en N
Beta: cómo cambia la tasa de fallas con el tiempo operacional acumulado
Explicar poblaciones (complejas) en un tiempo determinado tiempo operacional acumulado
Una reparación NO TIENE efecto sobre
la confiabilidad

## Slide 75: Crecimiento de la Confiabilidad
Contexto de crecimiento de la confiabilidad
El modelo Crow/AMSAA (C/A)
es la mejor práctica cuando se trata de un cambio de confiabilidad
Modelo C/A útil para el seguimiento del desarrollo
27 modelos competitivos de crecimiento de confiabilidad evaluados
Se encontró que el modelo C/A es la mejor práctica

## Slide 76
Nota 25 Fallos más (77-52) pronósticados si se opera hasta 2000 Hrs acumuladas
Ajuste razonable
Beta < 1 Muestra una mejora de la Confiabilidad
52 Fallos hasta ahora
77 Fallos esperados en 2000 Hrs

## Slide 77
Nota 25 Fallos más (77-52) pronósticados si se opera hasta 2000 Hrs acumuladas
Ajuste razonable
Beta < 1 Muestra una mejora de la Confiabilidad
52 Fallos hasta ahora
77 Fallos esperados en 2000 Hrs
Le sirve este dato para gestionar su activo industrial

## Slide 78
Nota 25 Fallos más (77-52) pronósticados si se opera hasta 2000 Hrs acumuladas
Ajuste razonable
Beta < 1 Muestra una mejora de la Confiabilidad
52 Fallos hasta ahora
77 Fallos esperados en 2000 Hrs
Le sirve este dato para medir la efectividad de sus decisiones pasadas

## Slide 79: Interpretación de la gráfica de C/A
Los datos de C/A siguen un patrón de línea recta en escala logarítmica que indica una tendencia continua de cómo está cambiando la tasa de fallas (y también de cómo está cambiando el tiempo medio entre fallas, MTBF)
La pendiente de la línea de ajuste (C/A Beta) indica la tendencia
Beta < 1, tasa de fallas decreciente (MTBF creciente) | mejora la confiabilidad
Beta ≈ 1, la tasa de fallas no cambia (MTBF no cambia)
Beta > 1, tasa de fallas creciente (MTBF decreciente) | empeora la confiabilidad
Un patrón no lineal para los datos indicaría que la tendencia de cambio de la tasa de fallas no es estable (Mejora / Empeora)
Dos parámetros definen la línea de ajuste de la solución (Beta, Lambda)
Y-intercepta a los X-valores
de 1 (C/A Lambda) es la tasa de falla estimada para la primera unidad de tiempo acumulada
Fit-p% mejor que ó igual a 10 indica un ajuste razonable

## Slide 80
Matriz de Reclamos de Garantía
Service | Month 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suspended
Ages | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
Month 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 996
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 998
3 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | 993
4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 996
5 | 1 | 4 |  |  |  |  | 994
6 | 0 |  |  |  |  |  | 991
Table 8-2. Reclamaciones de garantía simuladas, 1000 unidades/mes, sin renovación

## Slide 81
Gráfico de Reclamos de Garantía

## Slide 82
C-A es la Mejor Práctica para Predecir Reclamos de Garantía por Mes Calendario

## Slide 83: En Resumen
!Si tienes datos, deja de adivinar, y si no…ve por ellos!.
En Análisis de Probabilidad, todo es gráfico. Deja de preocuparte por que “es complejo”
No necesitas hacer nada a mano.
Podemos "medir" el riesgo (pronostico de conteo de eventos) en lugar de adivinarlo.
Podemos medir objetivamente la confiabilidad y su tasa de cambio (mejor / peor).
Podemos pronosticar pérdidas (caso base: Hacer Vs No Hacer).
Podemos medir la efectividad de las acciones de mantenimiento.

## Slide 84: En Resumen
!Si tienes datos, deja de adivinar, y si no…ve por ellos!.
En Análisis de Probabilidad, todo es gráfico. Deja de preocuparte por que “es complejo”
No necesitas hacer nada a mano.
Podemos "medir" el riesgo (pronostico de conteo de eventos) en lugar de adivinarlo.
Podemos medir objetivamente la confiabilidad y su tasa de cambio (mejor / peor).
Podemos pronosticar pérdidas (caso base: Hacer Vs No Hacer).
Podemos medir la efectividad de las acciones de mantenimiento.
Los Modelos de Probabilidad son una Excelente herramienta para la Gestión de Activos

## Slide 85: En Resumen
!Si tienes datos, deja de adivinar, y si no…ve por ellos!.
En Análisis de Probabilidad, todo es gráfico. Deja de preocuparte por que “es complejo”
No necesitas hacer nada a mano.
Podemos "medir" el riesgo (pronostico de conteo de eventos) en lugar de adivinarlo.
Podemos medir objetivamente la confiabilidad y su tasa de cambio (mejor / peor).
Podemos pronosticar pérdidas (caso base: Hacer Vs No Hacer).
Podemos medir la efectividad de las acciones de mantenimiento.
Los Modelos de Probabilidad son una Excelente herramienta para la Gestión de Activos
…y, no!... su aplicación no es compleja con las herramientas adecuadas

## Slide 86: Jorge Granada
jorge.granada@knarglobal.com